## Slide 1
Žitný prezentace 3.9.2014
RZ7
Světelná mikroskopie
Kolagen barvený alciánovou modří
Transmisní elektronová mikroskopie kolagenu
SQUEEZing flow
GAČR = kolagen

## Slide 2
Diplomová práce M. Barhoň: Radiální vytěsňovací tok vazkých kapalin. 1989
Vedoucí DP J.Šesták, konzultant R.Žitný, oponent M.Houška
F
Obecná závislost mezi silou F, okamžitou vzdáleností h(t), okamžitou rychlostí ú=dh/dt, okamžitým poloměrem R (kde působí atmosférický tlak, což je v případě vpravo poloměr disku) a parametry modelu K,m (smykový tok-mocninový model) a K‘,m‘ (mocninový model prvního rozdílu normálových napětí)

## Slide 3
Diplomová práce M. Barhoň: Radiální vytěsňovací tok vazkých kapalin. 1989
Neznámé: tlak p , normálová extra napětí rr, zz  a smykové napětí rz (5 neznámých).
Stačí jediná rovnice rovnováhy ve směru r (pro známá vazká napětí určuje rovnice rovnováhy radiální profil tlaku),
Dále dvě rovnice pro rozdíly normálových napětí: první diference N1 = (napětí ve směru toku minus napětí kolmé na směr toku a ve smykové rovině) a druhá diference N2 (rozdíl napětí v rovině kolmé na směr toku). První diference se aproximuje funkcí smykové rychlosti (např. kvadratická nebo mocninová funkce - Barhoň). Druhá diference je výrazně menší (přibližně nulová, Barhoň přesně nulová)
Smykové napětí aproximujeme mocninovým modelem
Rovnici rovnováhy v axiálním směru odpovídá předpoklad, že tlak p nezávisí na z (konstantní po průřezu). A to je ta pátá rovnice pro 5 neznámých komponent napětí.

## Slide 4
Diplomová práce M. Barhoň: Radiální vytěsňovací tok vazkých kapalin. 1989
Síla působící na kruhový disk
Dosazení z rovnice rovnováhy ve směru toku
Finální rovnice
Myslím si, že je to dost obecné a platí to i pro stlačitelné tekutiny

## Slide 5
Diplomová práce M. Barhoň: Newtonská kapalina
Případ Newtonské nestlačitelné kapaliny. Lze zanedbat normálová napětí?
Pro nestlačitelnou kapalinu a za předpokladu, že uz je nezávislé na poloměru (to platí přesně na obou discích), můžeme vyjádřit radiální rychlost z rovnice kontinuity
Z toho plyne, že členy normálových napětí se v rovnici rovnováhy opravdu vyruší

## Slide 6
Diplomová práce M. Barhoň: Mocninová kapalina
U mocninové kapaliny je to trochu složitější
Druhý invariant tenzoru rychlosti deformace
Na rozdíl od Newtonských kapalin pak ovšem členy normálových napětí z rovnice bilance hybnosti ve směru r nevypadnou (pro index toku m různý od jedné), viz
Většina prací ale tento rozdíl normálových napětí u mocninových nebo HB kapalin ignoruje, např. Laun et al. „Analytical solutions for squeezing flow with partial wall slip“, J.Non-Newtonian Fluid Mech. 1999, nebo Adams et al „An experimental and theoretical study of the squeeze film deformation and flow of elastoplastic fluids“. J.Non-Newtonian Fluid Mech. 1994

## Slide 7
Diplomová práce M. Barhoň: Mocninová kapalina - nestlačitelná aproximace
Mocninový rychlostní profil je tedy i u neelastické kapaliny jen aproximací
Integrací rychlostního profilu získáme objemový průtok pláštěm o výšce h na poloměru r
To je obyčejná diferenciální rovnice pro radiální profil tlaku. Okrajovou podmínkou je atmosférický tlak pa na obvodu disku R a nulová první derivace pro r=0 (symetrie)
Interpretace znamének dp/dr je záporné, stejně jako dh/dt. Vzhledem k reálnému exponentu je třeba brát absolutní hodnoty.
Sem zadejte rovnici.

## Slide 8
Diplomová práce M. Barhoň: Viskoelastická kapalina - nestlačitelná aproximace
Výslednou sílu tedy získáme integrací přesného vztahu
do kterého dosadíme mocninovou aproximaci axiální derivace smykového napětí a mocninovou aproximaci N1
Tento vztah lze porovnat s výsledkem pro Herschel Bulkley model, který odvodil Covey, Stannmore „Use of the parallel plate plastometer for the characterisation of viscous fluids with yield stress“, J.Non-Newtonian Fluid Mech., 1981
To je asymptotické řešení pro velké rychlosti
…možná by stálo za to zkusit HB jako alternativní model

## Slide 9
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Pokus o rozšíření práce Barhoň
Návaznost na experimenty zaměřené na vyhodnocení stlačitelnosti kolagenu
Návaznost na metodiku vyhodnocování dat z kapilárního reometru při uvažování stlačitelnosti
Hledal jsem „squeezing compressible fluid“ a téměř NIC, snad jen Mohite, S.S, Sonti, V.R. ; Pratap, R. A Compact Squeeze-Film Model Including Inertia, Compressibility, and Rarefaction Effects for Perforated 3-D MEMS Structures. Microelectromechanical System.. Volume:17 Issue:3

## Slide 10
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Bez újmy na obecnosti lze axiální sílu vyjádřit integrálem radiálního gradientu tlaku (to plyne jen z rovnice rovnováhy v radiálním směru a z mocninového modelu N1).
Problém se tím vlastně redukuje na stanovení radiální profilu gradientu tlaku. Dříve odvozený vztah
opravdu dává po dosazení předchozí vztah pro axiální sílu F, jenomže ten vztah byl odvozen z rovnice kontinuity pro nestlačitelnou kapalinu.
Stlačitelnost můžeme vyjádřit stejným způsobem jako u extruze (viz. REOM), tj na základě představy dvoufázového systému jemných rozptýlených bublinek vzduchu v nestlačitelné kapalné fázi. O hmotnostním podílu bublinek předpokládáme, že je konstantní
Rovnice kontinuity tedy stále ještě není ve hře, takže tento vztah pro sílu F platí i pro stlačitelnou tekutinu.

## Slide 11
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Objem vzorku s hmotností kolagenu Ml
kde je konstantní koeficient.
Hmotnost vzorku kolagenu (hmotnost vzduchu zanedbáme) ve válci o výšce h a o poloměru R je za předpokladu, že tlak p(r) nezávisí na z
Hmotnostní bilance (akumulace=-výtok)
Výsledkem je rovnice vyjadřující souvislost mezi pohybem desek (h) a tlakem p. Pravá strana je gradient tlaku pro r=R

## Slide 12
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Možné námitky
Levá strana: časová derivace je aplikována jen na vzdálenost disků h(t) a neuvažuje časovou proměnnost tlaku
Pravá strana: neuvažuje závislost konzistence na tlaku (velikosti bublin). Koeficient K odpovídá atmosférickému tlaku
Cílový vztah pro radiální průběh tlaku můžeme aproximovat funkcí odvozenou pro nestlačitelnou kapalinu upravenou korekcí 
po dosazení
Z této rovnice je třeba stanovit korekci  (v závislosti na h, dh/dt) což je korekce potřebná ke stanovení tlakového profilu a tedy i axiální síly. Je to vlastně jen algebraická rovnice, kterou je třeba řešit numericky.

## Slide 13
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Integrál na levé straně nelze vyčíslit analyticky, ale
Následující graf byl získán pro parametry R=0.1 m=0.9, Z=100000, pa=100000, =+1=2
Ω [Pa]
Hmotnost kolagenu ve stlačovaném prostoru s rostoucím podílem vzduchu klesá

## Slide 14
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Je až podezřelé jak přesně aproximace integrálu hmotnosti kolagenu funguje:
Relativní chyba
Ω [Pa]
Následující graf byl získán v Excelu numerickou integrací (2000 bodů) pro parametry R=0.1 m=0.9, Z=100000, pa=100000, =+1=2
I při vysokém podílu vzduchu je chyba aproximace integrálu menší než procento.

## Slide 15
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Výsledkem analytické aproximace integrálu je algebraická rovnice pro , která se ale také nedá řešit analyticky
kde
Pro malé hodnoty Ω je možné použít aproximaci řešení
a jí odpovídající aproximaci tlaku

## Slide 16
Viskoelastická kapalina - stlačitelná aproximace
Derivací předchozího vztahu p(r)
Dosazením do vztahu pro axiální sílu
To je finální vztah pro sílu, kde jsem se ale ztratil ve znaméncích (třeba opravit!!)

## Slide 17
Laun – mocninová kapalina a skluz na stěně
Laun et al. „Analytical solutions for squeezing flow with partial wall slip“, J.Non-Newtonian Fluid Mech. 1999

## Slide 18
Laun – mocninová kapalina a skluz na stěně
Článek řeší squeezing nestlačitelné mocninové kapaliny mezi kruhovými disky přičemž uvažuje skluz na stěně (speciální případ jsou mazané disky, kdy úplně vymizí smykové síly a projevuje se jen elongační tok).
Pozor na interpretraci výsledků a vztahů: počátek souřadného systému (souřadnice z=0) není na dolním pevném disku, ale uprostřed – vlastně se předpokládá, že oba disky se pohybují proti sobě. Symbol h je jen poloviční vzdálenost desek H=2h.
Základní rovnicí je rovnice kontinuity a rovnováhy v radiálním směru (kde jsou mlčky zanedbána normálová napětí)
Ať už je konstitutivní model jakýkoliv, je radiální rychlost vždy typu ur(r,z)=r g(z) . Pro mocninovou kapalinu je radiální profil tlaku vždy typu p=A+B rn+1. Co je zajímavé: rychlostní pole vůbec nezávisí na koeficientu konzistence (ale závisí na indexu toku). Další fakt: Rychlost skluzu je přímo úměrná radiální souřadnici.
Relativní skluz (vs – skluzová rychlost na okraji disku r=R) je vyjádřen bezrozměrným parametrem
=0 nulový skluz (řešení Scott 1931), =0.5 úplný skluz, čistě elongační deformace s konstantní radiální rychlostí po celém průřezu

## Slide 19
Laun – mocninová kapalina a skluz na stěně (parametry K, Ke, n, )
Výsledné rychlostní pole
Z rychlostního pole se počítají rychlosti smyku a rychlosti elongace v radiálním a axiálním směru
Konstitutivní model mocninové kapaliny uvažuje dva různé koeficienty konzistence (K-pro smykový tok a Ke pro elongační tok), ale stejný index toku n
Pro nestlačitelnou kapalinu plyne z rovnice kontinuity

## Slide 20
Laun – mocninová kapalina a skluz na stěně (parametry K, Ke, n, )
Axiální sílu může vyjádřit jako součet komponenty odpovídající smykovému Fs a elongačnímu Fe toku
Výsledek (po dosazení z konstitutivní rovnice a integraci)
Pro H<<R lze elastický člen zanedbat (výsledkem je tzv. rovnice Rady-Laun)
Porovnej s výsledkem Covay pro Herschel Bulkley kapalinu

## Slide 21
N.Phan-Thien, R.I.Tanner – Maxwellův model kapaliny

## Slide 22
N.Phan-Thien, R.I.Tanner – Maxwellův model kapaliny
Článkům pana N.Phan-Thiena (ani jeho knížkám) moc nerozumím (prof.Biomechanics v Singapore “erythrocytes”).
V tomto článku uvádí Thien výchozí rovnice (Upper Convective Maxwell UCM) jen v symbolickém tvaru a konkrétní formulace analyzuje jen v kartézském souřadném systému. Výchozí rovnice UCM pro cylindrický souřadný systém Thien neuvádí, jen jejich obecné řešení. Formulaci rovnic pro extranapětí je třeba hledat jinde, např. u Tannera
Pozn. Thien používá trochu jinou symboliku, místo  používá S, místo času t bezrozměrné , místo z používá bezrozměrnou souřadnici . Bezrozměrná vzdálenost desek H=h/h0. Radiální souřadnice r zůstává rozměrová.
Prof.Roger Tanner University of Sydney “Mullins effect, viscoelasticity of suspensions”

## Slide 23
N.Phan-Thien, R.I.Tanner – Maxwellův model kapaliny
Analytické řešení rychlostního pole je stejně jako dříve definované jedinou funkcí f(z,t)
kde V je referenční rychlost
Extranapětí (řešení Maxwellova modelu) se hledají prostřednictví funkcí jen proměnné z a času t (nejsou tedy funkcí poloměru)
Dosazením těchto  a rychlostí (tedy funkce f) do UCM získáme soustavu hyperbolických diferenciálních rovnic
Tyto rovnice jsou stejné, takže stačí počítat R1=
Tečka nad symbolem je derivace dle bezrozměrného času  apostrof je derivace dle 
je Weissenbergovo číslo
Zvláštní je to, že Thien rozděluje UCM rovnici pro radiální směr na dvě rovnice. Dělá to tak i v jiných článcích, asi proto, aby vymýtil ze všech rovnic souřadnici r (zůstává jen )

## Slide 24
N.Phan-Thien, R.I.Tanner – Maxwellův model kapaliny
Máme tedy 4 rovnice pro 4 neznámé funkce času a axiální souřadnice popisující extranapětí  =R1, R2, T, Z. Funkce f(,) je řešením rovnice, která patrně plyne z Cauchyho rovnice rovnováhy ve směru r (Thien neuvádí odvození, zase jen výsledek)
=0
Perturbační řešení těchto diferenciálních rovnic je pro malé hodnoty Weissenbergova čísla Wi a malé hodnoty Reynoldsova čísla a pro osově symetrický případ vyjádřeno takto
, H=
moc složité a stejně zanedbané pro Re=0

## Slide 25
N.Phan-Thien, R.I.Tanner – Maxwellův model kapaliny
Pro velké hodnoty Weissenbergova čísla se uvádí numerické řešení rovnice
metodou sítí (kterému také moc nerozumím, Thien ho stejně uvádí jen pro kartézský souřadný systém. Problém je v tom, že nevím co je to Rouse-matrix a Kramer-matrix a na operacích s těmito maticemi se numerické řešení točí)
=0
Ze stanovené funkce f se dá odvodit rozložení tlaku a kýžená závislost mezi axiální silou a rychlostí stlačování. Síla F (v článku je označována symbolem W) je vyjádřena bezrozměrným zatěžovacím faktorem
Za povšimnutí snad stojí to, že i když je zanedbaná setrvačnost (Re=0) ovlivňuje axiální sílu i druhá derivace H, tj. zrychlení disku.
Porovnej se Scott pro Newtonskou kapalinu

## Slide 26
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS

## Slide 27
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS
V principu jde o model viskoelasticity typu Kelvin, protože tenzor výsledných napětí odpovídá paralelnímu řazení elastické pružiny (Moore) a seriově uspořádané pružiny s tlumičem (UCM Upper Convected Maxwell)
Tenzor elastických napětí je dán neo-Hookovským modelem s jediným parametrem - modulem tuhosti ve smyku GE
Kinematiku deformace popisuje Fingerův tenzor odvozený z tenzoru deformačního gradientu
Vektor X=(R,,Z) je poloha materiálového bodu v referenčním souřadném systému (odpovídá výchozímu stavu v čase t=0) a x=(r,,z) je poloha téhož bodu, ale v aktuálním čase t.

## Slide 28
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS
Deformační tenzor je v cylindrickém souřadném systému vyjádřen takto

## Slide 29
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS
Lze ukázat, že zcela přesný popis deformace lze zajistit dvojicí funkcí f(z,t) a g(z,t) které nejsou funkcí poloměru
Z
Okrajové podmínky
Deformační tenzor
Fingerův tenzor a elastická napětí
Inverzí matice

## Slide 30
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS
Funkce f,g (a transformace mezi referenční a aktuální konfigurací) definují i rychlostní pole.
Z
Klíčová rovnice
Thien uvádí řešení zavedením pomocné funkce F
Jenže pak nesouhlasí radiální rychlost ?
Rozpor je možné odstranit z podmínky nestlačitelnosti, Jakobián transformace F=1. Determinant je součin diagonálních prvků
’ =1

## Slide 31
N.Phan-Thien – Mooney+Maxwell LAOS
Rychlosti u vyjádřené funkcí F se použijí v diferenciálních rovnicích UCM
…je to prakticky stejné jako u předchozího článku Thien Tanner.
I metody řešení jsou podobné, pro malé deformace a numerické pro velké deformace. (takže opět mně neznámé Rouse-matrix, Kramer-matrix …)
Výsledky jsou použité pro vyhodnocování LAOS oscilačních experimentů při velkých amplitudách.

## Slide 32
Laudarin electrorheological fluid

## Slide 33
Khan variační metoda (Wangova transformace)

## Slide 34
Ceterum censeo… že bude třeba napsat tyto články
Thixotropic properties of collagen
Assessment of viscoelastic properties in a capillary rheometer with converging/diverging slit
Rheometry of compressible collagenous materials (capillary rheometers, squeezing)
Rheological properties of collagenous materials I. Effect of irradiation
Rheological properties of collagenous materials II. Effect of concentration
Rheological properties of collagenous materials III. Electric and rheological properties
Wagner model of collagen identified by squeezing, extrusion and rotational LAOS experiments.
Tým sedmi lidí : Houška, Landfeld, Žitný, Skočilas, Štancl, Dostál, Chlup
by během 3 let řešení grantu měl vygenerovat alespoň 7 článků v časopisech